| XXV REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES Del 23 al 27 de febrero de 2015 Medellín, Colombia | OEA/Ser.L/XVII.4.2 CCP.II-RADIO/doc. 3769/15 12 febrero 2015 Original: inglés |
| --- | --- |
|  | PROPUESTA DE REVISIÓN DE PROPUESTAS INTERAMERICANAS PARA EL PUNTO 9.1.1 ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-15 |  |
|  | (Punto del temario: 3.1) |  |
|  | (Documento presentado por la delegación de Canadá) |  |

Introducción:

Canadá presenta esta revisión al proyecto de propuesta interamericana para el punto 9.1.1 del orden del día de la CMR-15 sobre la protección del sistema satelital Cospas-Sarsat de búsqueda y rescate que funciona en la banda de frecuencias 406 – 406,1 MHz. Los cambios propuestos mejoran el texto actual del Proyecto de Informe de la RPC y tienen en cuenta los resultados de los estudios realizados por el UIT -R.

La propuesta debería armonizarse aún más con el Informe de la RPC una vez que se haya terminado.

Propuesta:

Teniendo en cuenta lo anterior, Canadá propone:

- Que no se hagan nuevas atribuciones de frecuencias dentro de la banda de frecuencias 405,9-406,0 MHz para los servicios móviles y fijos;

- Varios cambios para clarificar el texto.

Las propuestas preliminares figuran en el Anexo.

ANEXO

Punto 9 del orden del día:  examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el Artículo 7 del Convenio:

Punto 9.1 del orden del día:  sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la CMR-12;

Punto 9.1.1 del orden del día: Protección de los sistemas del servicio móvil por satélite que funcionan en la banda 406 406,1 MHz

ANTECEDENTES: (Basado en P2!R-3693-9-1-1_i.doc)

La Resolución 205 invita al UIT-R a realizar, y terminar a tiempo para la CMR-15, los estudios pertinentes sobre aspectos reglamentarios, técnicos y operativos con el fin de garantizar la adecuada protección de los sistemas del servicio móvil por satélite en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz contra toda emisión que pudiera causar interferencia perjudicial (véase el número 5.267), teniendo en cuenta la implantación presente y futura de servicios en bandas adyacentes. Esta Resolución encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que incluya los resultados de estos estudios en su Informe a la CMR-15.

En la banda 406-406,1 MHz, las radiobalizas de búsqueda y salvamento transmiten señales de enlace ascendente a los sistemas de satélites de búsqueda y salvamento tales como el sistema Cospas-Sarsat.  Cuarenta y una naciones participan en el programa Cospas-Sarsat. El objetivo del sistema Cospas-Sarsat es reducir, en la mayor medida posible, los retardos en la transmisión de alertas de socorro a los servicios de búsqueda y salvamento, y el tiempo necesario para localizar y prestar asistencia a las personas en peligro. El tiempo de localización y respuesta influye directamente en las probabilidades de supervivencia de la persona en peligro en el mar o en tierra.

En la actualidad, los satélites de búsqueda y salvamento en órbitas terrestres bajas y geoestacionarias (LEOSAR y GEOSAR respectivamente) llevan repetidores que detectan las radiobalizas de emergencia que funcionan en la banda 406-406,1 MHz y retransmiten las señales de socorro de las radiobalizas de emergencia, activadas por los usuarios en peligro (aviadores, marineros, personas en tierra), a una red de estaciones terrestres (Terminales Locales de Usuario (LUT)) y posteriormente a un centro de control de misión (MCC). El MCC procesa la señal de socorro y alerta a las autoridades de búsqueda y salvamento que corresponda en función de la(s) persona(s) que está(n) en peligro y su localización. El sistema Cospas-Sarsat es el principal sistema de alerta reconocido y exigido tanto por la Organización Marítima Internacional (OMI) como por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). A diciembre de 2013, el sistema Cospas-Sarsat había prestado asistencia en el salvamento de más de 37 000 personas en más de 10 300 incidentes ocurridos por todo el mundo.

El sistema Cospas-Sarsat está en transición a un sistema de búsqueda y salvamento de órbita terrestre media (MEOSAR) que colocará repetidores en Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite (GNSS) a fin de ofrecer una cobertura mundial continua plena más precisa y rápida. Además de mejorar la precisión de la localización y reducir el tiempo de respuesta, el nuevo sistema MEOSAR utilizará radiobalizas de segunda generación y migrará la mayoría de las funciones de procesamiento del segmento espacial al segmento terreno, lo cual facilita la capacidad de utilizar nueva tecnología en cuanto esté disponible.

La banda 406-406,1 MHz utilizada por los sistemas Cospas-Sarsat está protegida actualmente por los números 4.22 y 5.267 y el Apéndice 15 (Cuadro 15-2) del Reglamento de Radiocomunicaciones. En la Recomendación UIT-R M.1478-2 se indican los requisitos de protección contra las emisiones fuera de banda de banda ancha y las emisiones no esenciales de banda estrecha para los distintos tipos de sistemas Cospas-Sarsat. Algunas Administraciones tienen implantados sistemas terrenales que funcionan en la banda de frecuencias 405,9-406 MHz y 406,1-406,2 MHz, y está previsto que se implanten más sistemas en el futuro. Las mediciones de espectro para una gama de frecuencias que abarcara de 405,9 a 406,2 MHz utilizando una estación experimental de tierra MEOSAR (Anteproyecto de nuevo informe UIT-R M.[PUNTO 9.1.1 DEL ORDEN DEL DÍA]) han confirmado la existencia de dichos sistemas móviles en las bandas de frecuencias arriba indicadas. La presencia de estos sistemas podría agregar ruido de fondo a los receptores de los satélites Cospas-Sarsat.

El aumento previsto del nivel de ruido experimentado por los sistemas Cospas-Sarsat debido al mayor uso de las frecuencias próximas a la banda 406-406,1 podría obstaculizar la capacidad de los actuales sistemas LEOSAR y GEOSAR para detectar y/o retransmitir señales de radiobalizas.  de la implantación de servicios terrestres puede tener más impacto en el sistema MEOSAR debido a su mayor zona de cobertura en todo el mundo.

Los estudios recientes del UIT-R incluidos en el Anteproyecto de nuevo informe Report ITU-R M.[AGENDA ITEM 9.1.1] han demostrado que podría necesitarse una separación de 100 kHz para proteger los sistemas Cospas-Sarsat contra emisiones no deseadas resultantes del posible aumento de la implantación de estaciones móviles terrestres que funcionan en la banda 403 MHz-406,0 MHz y 406,1 – 420 MHz. Para la banda 390 – 406 MHz, se han identificado también las radiosondas análogas que funcionan por encima de 405 MHz como una posible fuente de interferencia.  Por consiguiente, el texto de la RPC sugiere que no se hagan atribuciones nuevas de frecuencias en las bandas de frecuencias 405,9-406,0 MHz y 406,1 – 406,2 MHz para nuevas estaciones móviles terrestres y que se tenga en cuenta la deriva de frecuencia a la hora de implantar sistemas de radiosondas por encima de 405 MHz.  Además, se propone alentar a las administraciones a adoptar medidas para limitar los niveles de emisiones no deseadas procedentes de estaciones que funcionan en la proximidad de la banda 406-406,1 MHz con el objetivo de no causar interferencias perjudiciales en el sistema de búsqueda y salvamento. Una de esas medidas podría consistir en autorizar nuevas estaciones que empiecen a partir de canales más alejados de la banda 406–406,1 MHz.  Reconociendo que los proveedores de servicio por satélite SAR deberían trabajar también dentro de los límites de su banda existente, se les exhorta a adoptar medidas para mejorar la solidez del sistema frente a interferencias perjudiciales.

PROPUESTAS:

MOD	DIAP/9.1.1/1

Apoyos:

Argentina (República), Brasil (República Federativa del), Canadá, Nicaragua (República de), Uruguay (República Oriental del)

[Antigua and Barbuda], [Bahamas (Commonwealth of the)], [Barbados], [Belize], [Bolivia (Plurinational State of)], [Chile], [Colombia (Republic of)], [Costa Rica], [Dominica (Commonwealth of)], [Dominican Republic], [Ecuador], [El Salvador (Republic of)],  [Grenada], [Guatemala (Republic of)], [Guyana], [Haiti (Republic of)], [Honduras (Republic of)], [Jamaica], [Mexico], [Panama (Republic of)], [Paraguay (Republic of)], [Peru], [Saint Lucia], [Saint Vincent and the Grenadines], [Saint Kitts and Nevis (Federation of)], [Suriname (Republic of)], [Trinidad and Tobago], [United States of America], [Venezuela (Bolivarian Republic of)]

403-410 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 403-406 AYUDAS A LA METEOROLOGÍA Fijo Móvil salvo móvil aeronáutico ADD 5.XXX |
| 406-406.1 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.266 5.267 ADD 5.XXX |
| 406.1-410 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico RADIOASTRONOMÍA 5.149 ADD 5.XXX |

Motivos: Esta propuesta tiene por finalidad ofrecer a los sistemas de búsqueda y salvamento basados en satélites protección contra las emisiones fuera de banda procedentes de servicios que funcionan en bandas adyacentes, minimizando al mismo tiempo lo máximo posible los impactos para los sistemas en estos servicios.

ADD DIAP/9.1.1/2

Apoyos:

Argentina (República), Brasil (República Federativa del), Canadá, Nicaragua (República de), Uruguay (República Oriental del)

[Antigua and Barbuda], [Bahamas (Commonwealth of the)], [Barbados], [Belize], [Bolivia (Plurinational State of)], [Chile], [Colombia (Republic of)], [Costa Rica], [Dominica (Commonwealth of)], [Dominican Republic], [Ecuador], [El Salvador (Republic of)],  [Grenada], [Guatemala (Republic of)], [Guyana], [Haiti (Republic of)], [Honduras (Republic of)], [Jamaica], [Mexico], [Panama (Republic of)], [Paraguay (Republic of)], [Peru], [Saint Lucia], [Saint Vincent and the Grenadines], [Saint Kitts and Nevis (Federation of)], [Suriname (Republic of)], [Trinidad and Tobago], [United States of America], [Venezuela (Bolivarian Republic of)]

5.XXX 	En la banda de frecuencias 403-410 MHz, se aplica la Resolución 205 (Rev. CMR-15).

Motivos: Esta propuesta tiene por finalidad ofrecer a los sistemas de búsqueda y salvamento basados en satélites protección contra las emisiones fuera de banda procedentes de servicios que funcionan en bandas adyacentes, minimizando al mismo tiempo lo máximo posible los impactos para los sistemas en estos servicios.

MOD	DIAP/9.1.1/3

Apoyos:

Argentina (República), Brasil (República Federativa del), Canadá, Nicaragua (República de), Uruguay (República Oriental del)

[Antigua and Barbuda], [Bahamas (Commonwealth of the)], [Barbados], [Belize], [Bolivia (Plurinational State of)], [Chile], [Colombia (Republic of)], [Costa Rica], [Dominica (Commonwealth of)], [Dominican Republic], [Ecuador], [El Salvador (Republic of)],  [Grenada], [Guatemala (Republic of)], [Guyana], [Haiti (Republic of)], [Honduras (Republic of)], [Jamaica], [Mexico], [Panama (Republic of)], [Paraguay (Republic of)], [Peru], [Saint Lucia], [Saint Vincent and the Grenadines], [Saint Kitts and Nevis (Federation of)], [Suriname (Republic of)], [Trinidad and Tobago], [United States of America], [Venezuela (Bolivarian Republic of)]

RESOLUCIÓN  205  (Rev.CMR-15)

Protección de los sistemas del servicio móvil por satélite que funcionan 
en la banda 406-406,1 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2015),

considerando

a)	que la CAMR-79 atribuyó la banda de frecuencias 406-406,1 MHz al servicio móvil por satélite (SMS) en el sentido Tierra-espacio;

b)	que en el número 5.266 se limita el uso de la banda de frecuencias 406-406,1 MHz a las radiobalizas de localización de siniestros (RLS) por satélite de poca potencia;

c)	que la CAMR Mob-83 introdujo en el Reglamento de Radiocomunicaciones disposiciones sobre la implantación y el desarrollo de un sistema mundial de socorro y seguridad;

d)	que el uso de RLS por satélite es un elemento esencial de dicho sistema;

e)	que, como toda banda de frecuencias reservada para un sistema de socorro y seguridad, la banda de frecuencias 406-406,1 MHz tiene derecho a la plena protección contra cualquier interferencia perjudicial;

f)	que en los números 5.267 y 4.22 y el Apéndice 15 (Cuadro 15-2) se exige la protección del SMS en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz contra todas las emisiones de sistemas, en particular los que funcionan en las bandas de frecuencias adyacentes inferiores y superiores;

g)	que en la Recomendación UIT-R M.1478 se indican los requisitos de protección de los diversos tipos de instrumentos a bordo de satélites operativos, que reciben señales de RLS en la banda 406-406,1 MHz, contra las emisiones fuera de banda de banda ancha y las emisiones no esenciales de banda estrecha;

h)	que el anteproyecto de nuevo Informe UIT-R M.[AGENDA ITEM 9.1.1] proporciona los resultados de los estudios que abarcan diversas situaciones hipotéticas entre el SMS y otros servicios activos pertinentes que funcionan en las bandas de frecuencias 390-406 MHz y 406,1-420 MHz o en partes separadas de estas bandas de frecuencias;

i)	que las emisiones no deseadas procedentes de servicios fuera de la banda 406-406,1 MHz pueden causar interferencia perjudicial a los receptores del SMS en la citada banda 406-406,1 MHz;

j)	que la protección a largo plazo contra la interferencia perjudicial del sistema de satélites Cospas-Sarsat que funciona en el SMS en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz es fundamental para mejorar el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia;

k)	que, en muchos casos, las bandas de frecuencias adyacentes o próximas a las del sistema de satélites Corpas-Sarsat seguirán utilizándose para diversas aplicaciones de servicios,

considerando además

a)	que algunas administraciones han desarrollado e implantado inicialmente un sistema operacional de satélite en órbita baja casi polar (Cospas-Sarsat) que funciona en la banda 406-406,1 MHz, a fin de dar el alerta y proporcionar asistencia para la localización en situaciones de emergencia;

b)	que se han salvado miles de vidas humanas gracias a la utilización de instrumentos de detección de radiobalizas de socorro a bordo de aeronaves, primero en 121,5 MHz y 243 MHz, y después en la banda 406-406,1 MHz;

c)	que las transmisiones de socorro en 406 MHz se retransmiten por diversos instrumentos situados a bordo de satélites en órbitas de los satélites geoestacionarios y en órbitas terrestres medias y bajas;

d)	que el procesamiento digital de estas emisiones proporcionan alertas y datos de localización precisos, oportunos y fiables que ayudan a las autoridades de búsqueda y salvamento a prestar asistencia a las personas en peligro;

e)	que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido que las RLS por satélite que funcionan en el sistema Cospas-Sarsat formen parte del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM);

f)	que las observaciones sobre la utilización de frecuencias en la banda de frecuencias  406-406,1 MHz muestran que tales frecuencias están siendo utilizadas por estaciones distintas de las autorizadas por el número 5.266, y que esas estaciones causan interferencia perjudicial al SMS y, particularmente, a la recepción de las señales de las RLS de satélite por el sistema Cospas-Sarsat;

g)	que observaciones detalladas del anteproyecto de nuevo Informe UIT-R M.[AGENDA ITEM 9.1.1] sobre la utilización de frecuencias en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz muestran que las emisiones fuera de banda procedentes de estaciones en las bandas de frecuencia 405,7-406 MHz y 406,1-406,4 MHz causan interferencia perjudicial al SMS, particularmente a la recepción de las señales de RLS de satélite por el sistema Cospas-Sarsat;

h)	que los estudios llevados a cabo en el anteproyecto de nuevo Informe UIT-R M.[AGENDA ITEM 9.1.1] indican que las emisiones fuera de banda procedentes de estaciones que funcionan en las bandas de frecuencia 405,9-406 MHz y 406,1-406,2 MHz pueden tener una fuerte repercusión en la calidad de funcionamiento de los sistemas del SMS en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz;

i)	que los resultados de los estudios llevados a cabo en la Región 1 indican que el aumento de las instalaciones de sistemas móviles terrestres funcionando en las proximidades de la banda de frecuencias 406-406,1 MHz puede degradar el comportamiento del receptor de los sistemas móviles por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz;

j)	que el máximo nivel admisible de interferencia en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz podría rebasarse debido a la deriva de frecuencia de las radiosondas que funcionan por encima de 405 MHz,

reconociendo

a)	que para la seguridad de la vida humana y la protección de los bienes es esencial mantener exentas de interferencia perjudicial las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente a un servicio para fines de socorro y seguridad;

b)	que muchos países tienen previsto implantar sistemas móviles cerca de la banda 406-406,1 MHz;

c)	que dicha implantación suscita gran inquietud acerca de la fiabilidad en el futuro de las comunicaciones de socorro y seguridad, puesto que la supervisión mundial del sistema de búsqueda y salvamento en 406 MHz ya recibe un elevado nivel de ruido en muchas zonas del mundo en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz;

d)	que es fundamental proteger la banda 406-406,1 MHz del SMS contra la interferencia procedente de emisiones fuera de banda, que degradarían el funcionamiento de los transpondedores y receptores de satélite en 406 MHz, y podrían impedir la detección de señales de RLS,

observando

a)	que el sistema de búsqueda y salvamento en 406 MHz mejorará si se colocaran transpondedores de 406-406,1 MHz en los sistemas mundiales de navegación por satélite tales como Galileo, GLONASS y GPS, retransmitiendo las emisiones de búsqueda y salvamento a 406 MHz, además de los actuales satélites en órbita terrestre baja y geoestacionarios ya en funcionamiento, proporcionando así una gran constelación de satélites que retransmiten los mensajes de búsqueda y salvamento;

b)	que esta constelación reforzada de instrumentos de búsqueda y salvamento a bordo de vehículos espaciales fue diseñada para mejorar la cobertura geográfica y reducirá los retardos de transmisión de alertas de socorro, gracias a la mayor amplitud de las huellas del enlace ascendente y el mayor número de satélites y a la mejora en la precisión de la localización de la señal de socorro;

c)	que las características de estos vehículos espaciales con huellas más amplias, y la escasa potencia disponibles para los trasmisores RLS de satélite, implica que los niveles combinados del ruido electromagnético, comprendido el ruido procedente de transmisiones en bandas de frecuencias adyacentes, pueden hacer que las transmisiones de RLS no se detecten, o se retrase su recepción, o disminuya la precisión de los emplazamientos calculados, poniendo vidas en peligro,

observando además

a)	que los sistemas del servicio móvil por satélite que participen en el sistema de localización de emergencias Cospas-Sarsat proporcionan un sistema de localización de emergencias a escala mundial que beneficia a todos los países, aun cuando estos sistemas móviles por satélite no sean explotados por su país;

b)	que muchos satélites del sistema Cospas-Sarsat realizan un filtrado fuera de banda eficaz que podría mejorarse en los próximos satélites,

resuelve

1	recomendar vivamente a las administraciones que no hagan nuevas atribuciones de frecuencias dentro de la banda de frecuencias 405,9-406,0 MHz  y 406,1-406,2 MHz para los servicios móviles y fijos;

2	que las administraciones tengan en cuenta las características de deriva de frecuencia de las radiosondas cuando seleccionen sus frecuencias de funcionamiento por encima de 405 MHz para evitar transmitir en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz y tomen todas las medidas posibles para impedir una deriva de frecuencia próxima a 406 MHz, donde las emisiones no deseadas pueden causar interferencia a los sistemas del SMS que funcionan en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz,

encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que continúe organizando programas de comprobación técnica en la banda 406-406,1 MHz para identificar la fuente de toda emisión no autorizada en esta banda de frecuencias e informe a las subsiguientes Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones, según corresponda,

alienta a las administraciones

a adoptar medidas tales como autorizar nuevas estaciones móviles y fijas que empiecen a partir de canales más alejados de la banda de frecuencias 406 a 406,1 MHz,, reducir la potencia en el puerto de la antena de los sistemas móviles y utilizar diagramas de antena móvil con ganancias de antena reducidas en todos ángulos de elevación salvo reducidos;

insta a las administraciones

1	a que tomen parte en los programas de comprobación técnica organizados por la Oficina de conformidad con el número 16.5 en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz, con objeto de identificar y localizar las estaciones de servicios no autorizados en esta banda de frecuencias;

2	a que se aseguren que las estaciones que no funcionen de conformidad con el número 5.266 se abstengan de utilizar frecuencias en la banda 406-406,1 MHz;

3	a que adopten las medidas apropiadas para eliminar las interferencias perjudiciales causadas al sistema de socorro y seguridad;

4	a que, cuando proporcionen cargas útiles para receptores de satélite del sistema Cospas-Sarsat en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz, posibiliten la mejora del filtrado de fuera de banda de dichos receptores a fin de reducir las limitaciones en los servicios adyacentes y conservar al mismo tiempo la capacidad del sistema Cospas-Sarsat de detectar todos los tipos de radiobalizas de emergencia y mantener una tasa aceptable de detección, que es fundamental para las misiones de búsqueda y salvamento;

5	a que adopten todas las medidas prácticas para limitar los niveles de emisiones no deseadas procedentes de estaciones que funcionan en la proximidad de la banda 406-406,1 MHz para no causar interferencias perjudiciales en los sistemas móviles por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 406-406,1 MHz, tales como autorizar nuevas estaciones que empiecen a partir de canales más alejados de la banda  406-406,1 MHz;

6	a que colaboren con las administraciones que participan en el programa de comprobación técnica y la Oficina para resolver los casos notificados de interferencia en el sistema Cospas-Sarsat.

Motivos: Esta propuesta tiene por finalidad ofrecer a los sistemas de búsqueda y salvamento basados en satélites protección contra las emisiones fuera de banda procedentes de servicios que funcionan en bandas adyacentes, minimizando al mismo tiempo lo máximo posible los impactos para los sistemas en estos servicios.

# Footnotes

Documento no traducido por la Secretaría de la CITEL.

En la Región 2, los siguientes países participan en Cospas-Sarsat: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú y los Estados Unidos de América

La banda 403 a 406 MHz está atribuida al servicio móvil y fijo a título secundario con arreglo al Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones en las tres regiones, y algunos países utilizan esta atribución de forma ampliada.