ANEXO 1

FORMATO 1

PROPUESTA TECNICA

# A: 		Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos

De: 		________________________ (Nombre de su Empresa)

Referencia: 	LICITACIÓN Nº XX/18 – BLINDAJE DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS PARA EL USO DE LA MISIÓN DE APOYO CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD EN HONDURAS (MACCIH)

- CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas, las cuales son de obligatorio cumplimiento. El hecho de no cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas, se considera una oferta no elegible. Así mismo, se aclara que se podrán presentar ofertas de mayores capacidades siempre y cuando se ajusten al presupuesto.

En la columna “Cumple” se debe diligenciar si cumple la especificación y en la columna soporte se debe diligenciar con el folio del documento del fabricante, donde se compruebe el cumplimiento de la especificación.

| Especificaciones Técnicas Mínimas | Cumple | Soporte |
| --- | --- | --- |
| Aspectos Generales |
| Garantía |
| Todos los elementos a suministrar deberán ser nuevos y de primera calidad. |  |  |
| La garantía de los materiales del blindaje a suministrar deberá ser de mínimo tres (03) años contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción total del proyecto. |  |  |
| La garantía por defectos de laminación en vidrios deberá ser de tres (03) años, bajo condiciones normales de uso y de noventa (90) días por roturas posteriores a la instalación. |  |  |
| La garantía deberá incluir el cambio de partes por unos de iguales o mejores características técnicas a los requeridos en las especificaciones técnicas. |  |  |
| Plazo de entrega |
| Se deberá entregar los vehículos blindados en un plazo máximo de seis (06) semanas. |  |  |
| Clase de Blindaje |
| Blindaje Opaco |
| El blindaje requerido debe cubrir toda la cabina del vehículo. |  |  |
| El blindaje requerido debe incluir puertas y compuerta trasera. |  |  |
| El blindaje requerido debe incluir techo, piso y pared de fuego. |  |  |
| Debe ser blindado el tanque de combustible, la batería y los cables de fusibles eléctricos. |  |  |
| La pared de fuego (tablero) deberá ser en Acero balístico de 3/8” Nivel IV. |  |  |
| Los vacíos de Puertas y compuerta deberán ser en Famostone Nivel IV. |  |  |
| La carrocería deberá ser en Acero balístico de 3/8” Nivel IV. |  |  |
| El techo deberá ser en Aramida Nivel III. |  |  |
| El piso deberá ser en Nylon balístico HG SHRAPNEL. |  |  |
| La protección del Radiador deberá ser en Acero balístico 3/8”. |  |  |
| El tanque de combustible deberá estar protegido en Nylon balístico HG SHRAPNEL. |  |  |
| Los vacíos traseros deberán estar protegidos por Famostone Nivel IV. |  |  |
| Para la Compuerta Trasera deberá tener una compuerta interna tipo bóveda en Acero balístico 3/8”. |  |  |
| Blindaje Trasparente |
| Se requiere que todos los vidrios originales sean remplazados por vidrios laminados blindados fabricados con alta tecnología excepto el de la compuerta trasera debido a que se va hacer una compuerta interna tipo bóveda. |  |  |
| Los vidrios deben ser fabricados mediante la combinación de cristal, policarbonato, poliuretano y anti-esquirlas y que utilicen pinturas vitrificables para conservar las características del cristal original en cumplimiento de normas de internacionales como NIJ (National Institute of Justice) de los Estados Unidos de Norte América. |  |  |
| El vidrio Frontal deberá ser un Vidrio Curvado de 57 mm para Nivel IV. |  |  |
| Los vidrios de Puertas deberán ser unos vidrios curvados de 57 mm para Nivel IV. |  |  |
| Los vidrios de Cabina en Vidrio Curvado de 57 mm para Nivel IV. |  |  |
| El vidrio de la bóveda deberá ser de 57 mm para nivel IV. |  |  |
| Accesorios del Blindaje |
| Cinco (05) juegos de sistema de rodamiento para neumáticos desinflados (Sistema Run Flat) los cuales deben estar diseñados para soportar el peso del vehículo con un polímero poliamida-poliéster de grado balístico que pueda resistir sin fracturarse impactos con proyectiles 7.62mm x 51, .223, 7.62mm x 39 y calibres inferiores además que cumpla con las normas balística NIJ (National Institute of Justice). |  |  |
| La suspensión debe ser adecuada para las camionetas blindadas. Cabe mencionar que, al blindar un vehículo en un nivel IV, se le agrega más de 600 kg de peso adicional a la unidad. Por lo tanto, se deberá instalar combos de amortiguadores, resortes y demás elementos o partes que garanticen que la unidad no pierda propiedades de amortiguamiento, seguridad y confort en el manejo. |  |  |
| Un (01) sistema atomizador de humo blanco el cual deberá estar instalado con un sistema de atomización que cuente con un botón de disparo y chapa de seguridad, este sistema de atomización deberá ser capaz de realizar 30 disparos en sus 4 boquillas, y sea 100% recargable. |  |  |
| Un (01) sistema de amplificador de voz, con tres sonidos de alarma que son utilizados en vehículos blindados, ambulancias y radio patrullas de policía, este sistema permite escuchar lo que ocurre afuera del vehículo y hablar sin tener que bajar el vidrio. |  |  |
| Un (01) equipo electrónico de 05 luces de señalización o alerta, de tipo estroboscópico utilizado para emergencias. Las luces deberán ser incoloras, las cuales tienen que ir en las direccionales del vehículo y en la parte frontal en la persiana. |  |  |
| Certificaciones |
| Se deberá presentar una (01) certificación de todos los materiales balísticos opacos (Aceros) a utilizar según las especificaciones de resistencia balística NIJ (National Institute of Justice) de los Estados Unidos de Norte América. |  |  |
| Se deberá presentar una (01) certificación de todos los materiales balísticos opacos (Aramidas) a utilizar según las especificaciones de resistencia balística NIJ (National Institute of Justice) de los Estados Unidos de Norte América. |  |  |
| Se deberá presentar una (01) certificación de todos los materiales balísticos trasparentes a utilizar según las especificaciones de resistencia balística NIJ (National Institute of Justice) de los Estados Unidos de América. |  |  |
| Se deberá presentar dos (02) cartas de certificación de una entidad a las que su empresa haya blindado vehículos. |  |  |

ANEXO 1

FORMATO 2

PROPUESTA ECONOMICA

- Por favor establezca el precio ofrecido por su compañía para el servicio de blindaje de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en la sección 3.

| Tipo de Vehículo | Precios 2018 (US$) | Precios 2019 (US$)o incremento % máximo respecto a los precios 2018 | Precios 2020 (US$)o incremento % máximo respecto a los precios 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo de blindaje Chevrolet TAHOE Z71 |  |  |  |

- Por favor establezca el costo por concepto de instalación de las partes que así lo requieran, sin incluir impuestos.

| Tipo de Vehículo | Precios 2018 (US$) | Precios 2019 (US$)o incremento % máximo respecto a los precios 2018 | Precios 2020 (US$)o incremento % máximo respecto a los precios 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación de partes para blindaje de Chevrolet TAHOE Z71 |  |  |  |

- Incluir cualquier opción adicional que la empresa puede ofrecer

# Footnotes

Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos de Norte América.